## Slide 1
Lesson 1 2020
Tymon

## Slide 2
Brief review

## Slide 3: 什么是Arduino？

## Slide 4
+
Arduino is an open-source electronics platform
based on easy-to-use hardware and software.
It's intended for anyone making interactive projects.

## Slide 5: 数字信号： 电压，高低电平与二进制

## Slide 10
代码执行顺序
1.先顺次执行setup里的命令
2.顺次执行loop里的命令
3.执行到loop的结尾后，跳到开头
循环2、3

## Slide 11
每一行的功能
以//开头的是注释行
setup里初始化567号引脚，指定它们为输出引脚（引脚模式）
loop里是程序的主体。把7号引脚拉高（开灯），等待500ms，拉低7（关灯）

## Slide 12: 串口发送

## Slide 14: 数字输入

## Slide 16: if语句 布尔值

## Slide 17: 更加复杂的逻辑 感应灯

## Slide 18: 逻辑
大家应该都见过走廊/楼梯间里的感应灯
我们要制作它，首先要理清它的逻辑
有一个感应器，当有人经过的时候感应器能感受到，并通过某种方式让主控芯片接到信号
主控芯片控制灯亮，并延时一会
延时结束后灯灭，重新开始侦听感应器的信号

## Slide 19: 逻辑
有一个感应器，当有人经过的时候感应器能感受到，并通过某种方式让主控芯片接到信号
主控芯片控制灯亮，并延时一会
延时结束后灯灭，重新开始侦听感应器的信号
试着自己实现一下！

## Slide 20: 逻辑。。。问题？
有一个感应器，当有人经过的时候感应器能感受到，并通过某种方式让主控芯片接到信号
主控芯片控制灯亮，并延时一会
延时结束后灯灭，重新开始侦听感应器的信号

## Slide 21: 逻辑。。有问题？
试着自己实现一下！

## Slide 22: 逻辑。。有问题？

## Slide 23: 逻辑。。。问题？
有一个感应器，当有人经过的时候感应器能感受到，并通过某种方式让主控芯片接到信号
主控芯片控制灯亮，并延时一会
延时的时候如果又有人来，重置计时器
延时结束后灯灭，重新开始侦听感应器的信号

## Slide 24: 实现定时器
获取当前时间：
millis()获取从开机到现在的毫秒数
micros()获取从开机到现在的微秒秒数
unsigned long currentTime = millis();
Serial.println(currentTime)

## Slide 25: 实现定时器
一个定时器变量，把它表示到哪个时间结束
一个标记变量，表示定时是否在计时
每次重置的时候，把定时器变量重置为当前时间+延时长度，并将标记变量设置为1
如果在计时（标记为1），检测当前时间是否大于等于定时器变量，如果是，定时结束，将标记变量置为0

## Slide 27: 你已经学会了全部知识，那么。。 加油！

## Slide 28
初步